## Slide 1: Planche à découper ultimement fonctionnelle
Rémi Cura, 2017
http://remi.cura.info/ultimately_functional_cutting_board/
Design et réalisation
Passionnées du bois d’Ile de France

## Slide 2: Introduction
Fabriquer des planches ultimement fonctionnelles

## Slide 3: Introduction
Design
  Critères
  Etats de l’art
  Choix de design
Fabrication
  Plateau
  Aplatissement
  Cadre
6 mois après
  De l’intérêt d’avoir un bois sec

## Slide 4: DESIGN
  Critères
  Etats de l’art
  Choix de design

## Slide 5: Design
Critères:
  Des planches pour (vraiment) cuisiner
  Adaptées aux petites cuisines
  Des planches durables
    Durabilisme
    Qu’est ce qui existe déjà?

## Slide 6: Design
Etat de l’art
  Marbre
    + facile à nettoyer
    - détruit les fils des couteaux

## Slide 7: Design
Etat de l’art
  Marbre
  Plastique
    + passe au lave vaisselle
    - prolifération de bactéries
    - pas durable

## Slide 8: Design
Etat de l’art
  Marbre
  Plastique
  Bois (fil)
    + hygiénique
    - se déforme

## Slide 9: Design
Etat de l’art
  Marbre
  Plastique
  Bois (fil)
  Bois (bout)
    + hygiénique
    + durable
    - super lourd
    - plus frime que cuisine

## Slide 10: Design
Choix du design
  Massif
  Bois de bout
  Essences choisies
  Forme
  Renforcé (armé)

## Slide 11: Design
Choix du design : Bois massif
  Ressource auto-renouvellable
  Durable
  Hygiénique (absorbe et tue les bactéries

## Slide 12: Design
Choix du design : Bois de bout
  Plus dur
  Auto-réparant (les fibres s’écartent autour de la lame et se referment)
  Plus stable

## Slide 13: Design
Choix du design : Bois de bout
  Plus dur
  Auto-réparant (les fibres s’écartent autour de la lame et se referment)
  Plus stable

## Slide 14: Design
Choix du design : Essences choisies
  Robinier (faux acacia)
    bois français le + durable super dur (50%+ dur que le chêne)
  Teck
    Resistance extrême à l’eau
    dur
  Châtaignier
    Durable
    Assez souple pour amortir les chutes

## Slide 15: Design
Choix du design : Forme
  Simple (rangement, surface)
  Poignés 2-en-1
    Réservoir + poignée
  Réversible
    Une face plate, une face avec sillon

## Slide 16: Design
Choix du design : Structure
  Languettes
    Rigidification considérable
    Permet de réduire l’épaisseur
  Cadre
    Rigidifie contre les chocs
    Protège les bords de l’arrachement
  Colle étanche & alimentaire (Titebond 3)

## Slide 17: Fabrication
  Plateau Aplatissement Cadre

## Slide 18: Fabrication
Grosse aide des animateurs d’Athis!
Fabrique des composants
Assemblage
Finition/décoration

## Slide 19: Fabrication
Fabrication des éléments

## Slide 20: Fabrication
Assemblage

## Slide 21: Fabrication
Finition/décoration

## Slide 22: 6 mois après
  De l’interet d’avoir un bois sec
  morale

## Slide 23: Fabrication
De l’intérêt d’avoir un bois sec
  Des déformations / trous
  Le bois acheté suintait au moment de la découpe!
  Imprégnation huile sous vide?

## Slide 24: Fabrication
Morale
  Collage = essentiel
  Dur à faire sur 12 planches à la fois

## Slide 25: Questions
Questions?